## Slide 1
用门电路实验组合逻辑电路
主讲人：xxx
2021年xx月

## Slide 2
一位二进制全加器
代码转换电路
1.1
1.2
课程内容
排队电路
1.3
4位代码锁
1.4
下一实验内容
1.5

## Slide 3
一位二进制全加器
代码转换电路
1.1
1.2
课程内容
排队电路
1.3
4位代码锁
1.4
下一实验内容
1.5

## Slide 4
一位二进制全加器
一位二进制全加器逻辑图

## Slide 5
一位二进制全加器
一位二进制全加器逻辑图

## Slide 6
一位二进制全加器
一位二进制
全加器电路图

## Slide 7
一位二进制全加器
实物连线图

## Slide 8
一位二进制全加器
代码转换电路
1.1
1.2
课程内容
排队电路
1.3
4位代码锁
1.4
下一实验内容
1.5

## Slide 9
一位二进制全加器
代码转换电路
1.1
1.2
课程内容
排队电路
1.3
4位代码锁
1.4
下一实验内容
1.5

## Slide 10
代码
转换电路
设计将8421BCD码转换为余3BCD码的代码转换电路
（参考电子教材25页）
真值表

## Slide 11
代码
转换电路
选择实验器件，写出合适的表达式
根据真值表，得出最简与或表达式，然后进行函数式变换。变换时一方面尽量利用公共项以减少门的数量，另一方面通过减少门的级数，来减少传输延迟时间，得到最佳函数式。

## Slide 12
代码
转换电路
逻辑电路图
实现方法一：电路采用4中逻辑门，输入至输出的信号传输时间为二级门的延迟，速度相对快，如左图所示。

## Slide 13
代码
转换电路
实现方法二：
如果按照器件型号尽量统一的原则设计，电路输出W的表达式可以变换为：
电路输出X的表达式可变换为：

## Slide 14
代码
转换电路
逻辑电路图
再将反相功能采用与门或者异或门实现，电路就只需要用一片四组2输入与非门74LS00和一片2输入异或门74LS86构成，如左图，信号传输时间为四级门的延迟。

## Slide 15
代码
转换电路
实现方法二
电路图

## Slide 16
代码
转换电路
实物连线图

## Slide 17
一位二进制全加器
代码转换电路
1.1
1.2
课程内容
排队电路
1.3
4位代码锁
1.4
下一实验内容
1.5

## Slide 18
一位二进制全加器
代码转换电路
1.1
1.2
课程内容
排队电路
1.3
4位代码锁
1.4
下一实验内容
1.5

## Slide 19
排队电路
如果将旅客列车分为特快、直快和慢车，它们的优先顺序为特快、直快和慢车，在同一时刻只能有一趟列车从车站开出，即只能给出一个开出信号。请设计一个满足上述要求的排队电路。

## Slide 20
排队电路
重点：如何将实际问题转换成逻辑算法
1.确定输入、输出：
  输入端A——特快申请开出，输出端X——特快开出的信号
  输入端B——直快申请开出，输出端Y——直快开出的信号
  输入端C——慢车申请开出，输出端Z——慢车开出的信号
2.输入变量的赋值：1表示该车申请开出，0表示该车不申请开出。输出函数的赋值：1表示列出可以开出，0表示不允许开出。

## Slide 21
排队电路
3.真值表：
输 入 |  |  | 输 出 |  | 
A | B | C | X | Y | Z
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0

## Slide 22
排队电路
4.逻辑表达式：
根据现有器件，调整逻辑表达式；
所需器件：74LS04、74LS32、74LS00

## Slide 23
排队电路
5.逻辑电路图

## Slide 24
排队电路
6.电路原理图

## Slide 25
排队电路
7.实物图

## Slide 26
一位二进制全加器
代码转换电路
1.1
1.2
课程内容
排队电路
1.3
4位代码锁
1.4
下一实验内容
1.5

## Slide 27
一位二进制全加器
代码转换电路
1.1
1.2
课程内容
排队电路
1.3
4位代码锁
1.4
下一实验内容
1.5

## Slide 28
4位代码锁
设计一个保险箱用的4位代码锁。该锁有A，B，C，D的输入端及一个开箱钥匙孔信号ON的输入端，当开箱时（ON＝1），若输入的代码（例如ABCD＝1011）与设定的代码相同，保险箱就打开（X＝1）；若代码不符，电路就发出报警信号（Y＝1）。

## Slide 29
4位代码锁
输入的代码（例如ABCD＝1011）与设定的代码相同自然会想到用异或门（相同为0，不同为1）；
用4组2输入异或门，然后选择每组的其中一个输入端作为作为设定端；若输入和设定一样，则输出为0；
若74LS86输出的结果四个全为0，则表示输入与设定一样，则锁被打开，提示灯亮；
若74LS86输出的结果有一个不为0，则表示输入与设定值不一样，锁没被打开，报警灯亮。

## Slide 30
4位代码锁
1.确定输入、输出
4个代码输入端，1个使能输入端，共5个输入；
1个锁未开的报警输出，1个锁被开提示输出，共两个输出。

## Slide 31
4位代码锁
2.真值表
(设定码1101)
输 入 |  |  |  |  | 输 出 | 
A | B | C | D | EN | Alarm | Open
X | X | X | X | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0

## Slide 32
4位代码锁
3.逻辑表达式（根据现有器件）
选择器件74LS86、74LS00、74LS04

## Slide 33
4位代码锁
4.逻辑电路图(设定密码：1101)

## Slide 34
4位代码锁
5.电路原理图

## Slide 35
4位代码锁
6.实物图

## Slide 36
下一次实验内容
使用数据选择器74LS153完成一位全加器或全减器。画出设计逻辑电路图，检测并记录电路功能；
用4选1数据选择器74LS153加必要的门电路实现下列逻辑函数，采用实验方法验证。F（A，B，C，D）=∑m(1,2,3,10,11,12,13) （可以采用功能扩展法或降维图法进行设计）；
用数据选择器74LS153产生10110110脉冲序列，并搭试电路进行验证。

## Slide 37
谢谢