## Slide 1
同步计数器
主讲人：xxx
2021年xx月

## Slide 2
验证计数器74LS161的逻辑功能
实现模M10的计数器实验
1.1
1.2
课程内容
设计二十五进制的计数器实验
1.3
1.4
下一实验内容

## Slide 3
验证计数器74LS161的逻辑功能
实现模M10的计数器实验
1.1
1.2
课程内容
设计二十五进制的计数器实验
1.3
1.4
下一实验内容

## Slide 4
验证计数器逻辑功能
74LS161是4位二进制的同步置位异步清零的加法计数器。
  CLR*为异步清零端；
  LOAD*为同步置入控制端；
  ENP,ENT为计数控制端；
  RCO为进位信号；
  D0-D3位外加输入数据；
  Q0-Q3为数据输出端；
  CLK为时钟输入端
  电源与地，隐藏
计数器74LS161

## Slide 5
验证计数器逻辑功能
74LS161逻辑功能测试原理图

## Slide 6
验证计数器逻辑功能
当清零端CR=“0”，观察并记录计数器输出；
当CR=“1”且LD=“0”时，在CP信号上升沿作用后，观察并记录输出端状态，并与数据输入端的状态比较；
当CR=LD=EP=ET=“1”、CP端连续加脉冲上升沿，观察并记录输出端状态。

## Slide 7
验证计数器74LS161的逻辑功能
实现模M10的计数器实验
1.1
1.2
课程内容
设计二十五进制的计数器实验
1.3
1.4
下一实验内容

## Slide 8
验证计数器74LS161的逻辑功能
实现模M10的计数器实验
1.1
1.2
课程内容
设计二十五进制的计数器实验
1.3
1.4
下一实验内容

## Slide 9
实现模M10的计数器
1.利用74LS161的清零端实现模M10的计数器。
分析：模为10，即当计数器从0000计数到1010时，输出端又返回到0000，也就是计数到1010后，输出值又重新清零为0000，重新开始对脉冲上升沿计数。

## Slide 10
实现模M10的计数器
2.利用74LS161的置数端实现模M10的计数器。
分析：计数器计数10次后，到1111状态时，产生的进位信号译码后，反馈到置数端。计数器从0110状态开始加1计数，计数9个脉冲后，输出状态为1111,；此时RCO=Q3•Q2•Q1•Q0，ENT=1，LOAD*=0;在第10个脉冲后，输出状态被置成输入（0110），同时LOAD*=1，RCO=0。新的计数周期又从0110开始。

## Slide 11
实现模M10的计数器
2.利用74LS161的置数端实现模M10的计数器。

## Slide 12
验证计数器74LS161的逻辑功能
实现模M10的计数器实验
1.1
1.2
课程内容
设计二十五进制的计数器实验
1.3
1.4
下一实验内容

## Slide 13
验证计数器74LS161的逻辑功能
实现模M10的计数器实验
1.1
1.2
课程内容
设计二十五进制的计数器实验
1.3
1.4
下一实验内容

## Slide 14
设计二十五进制的计数器
利用74LS161和74LS04设计二十五进制的计数器，即利用同步置数法实现M=25的计数器。
分析：25已经超过了单片计数器的计数范围，需要多片级联。两片级联计数最大次数为256，则计数初值为256-25=231，即1110 0111B。
低位计数器的进位输出RCO1控制高位计数器的使能ENT，仅当低位计数器状态计到全“1”时，其进位RCO1=1，才能是高位计数器有效加1.高位计数器的输出为Q7-Q4，低位计数器的输出为Q3-Q0。

## Slide 15
设计二十五进制的计数器

## Slide 16
验证计数器74LS161的逻辑功能
实现模M10的计数器实验
1.1
1.2
课程内容
设计二十五进制的计数器实验
1.3
1.4
下一实验内容

## Slide 17
验证计数器74LS161的逻辑功能
实现模M10的计数器实验
1.1
1.2
课程内容
设计二十五进制的计数器实验
1.3
1.4
下一实验内容

## Slide 18
下一次实验内容
测试74LS194的逻辑功能；
移存型计数器；
4位环形计数器/4位扭环形计数器。

## Slide 19
谢谢